## Slide 1: 多地点カメラを用いた見守りサービスにおける 第三者のプライバシデータ流出比の定量評価
2019年1月17日
NWS研究会
国立高専機構 小山高専 田村崚
国立高専機構 小山高専 干川尚人
千葉大学 下馬場 朋禄
千葉大学 伊藤 智義

## Slide 2: 研究背景
Internet of Things の普及
様々な機器がインターネットに繋がる
サービスの開拓・高機能化
全世界で500億台に及ぶ
インターネット
例：amazon echo

## Slide 3: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能

## Slide 4: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
高度な画像処理技術がすべて悪用されかねない
デメリット
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる

## Slide 5: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
これを定量評価し， サービス展開を円滑にする
前研究
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
デメリット
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる

## Slide 6: 研究動機
簡易シミュレーションから サービスに無関係なプライバシデータを算出した．
前研究
IPD流出比：サービスに無関係なプライバシデータの流通比

## Slide 7: 研究動機
前研究
IPD流出比：サービスに無関係なプライバシデータの流通比
簡易シミュレーションから サービスに無関係なプライバシデータを算出した．
このシミュレーションは実測値でなく， 現実的なサービスに無関係なプライバシデータの流出比 はわからない

## Slide 8: 研究動機
前研究
IPD流出比：サービスに無関係なプライバシデータの流通比
このシミュレーションは実測値でなく， 現実的なサービスに無関係なプライバシデータの流出比 はわからない
簡易シミュレーションから サービスに無関係なプライバシデータを算出した．
実測値(オープンデータ)を用いて，より現実に即した サービスに無関係なプライバシデータの流出比について分析
本研究の目的

## Slide 9: 実測値(オープンデータの活用)
オープンデータは人流センサを用いており， 19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている． センサデータは1分毎の更新．
G空間情報センターの公表している 松江駅構内人流センサデータ（西日本旅客鉄道株式会社）
を使用
https://www.geospatial.jp/ckan/organization/aigid-team
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 10: ユースケース定義
実測値(オープンデータ)を活かした 広域トラッキングサービスの一例として
駅構内登校者見守りサービス
をユースケースとして研究を行った．
以降のスライドでユースケースを具体的に設定をする．

## Slide 11: ユースケース概要
パブリックネット
画像処理， 見守り結果通知
松江駅構内
カメラ
2018年6月の平日，午前7時から8時
1秒更新
サービスモデル
センサ
サービス有効範囲
サービス稼働時間
クラウドモデル

## Slide 12: ユースケースにおけるプライバシデータ生成源
見守り対象者でない松江駅利用者を非対象者とする．
非対象者の動きはオープンデータから生成する． 対象者の動きはオープンデータを元にモデルを生成する．(後述)
松江駅構内で登校を行う学生を見守り対象とする．
以降これを見守り対象者と呼ぶ・

## Slide 13: サービスに無関係なプライバシデータの流出比
非対象者のプライバシデータはサービスに不要である．
サービスに無関係なプライバシデータの流出比を表現するために， 次の式のようにNPD流出比を定義した．
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ
NPD流出比が小さい
プライバシ保護に優れている
NPD : non-relation privacy data

## Slide 14: 非対象者の動き
人流センサ群の情報(オープンデータ)を非対象者の動きに変換する．
オープンデータは人流センサを用いており，19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている．時刻は1分毎の更新である．
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 15: 非対象者の動き
そこで図のようにカメラを設置し， 人流センサデータをプライバシデータへ変換する．
人流センサ
inデータ
outデータ
カメラ有効範囲
カメラ有効範囲
15m
15m
人流センサデータをプライバシデータとして扱いたい．

## Slide 16: 非対象者の人数の概算
ある人物が駅を通過するには最低でも二つのセンサを通る．
駅を通過
inデータ
outデータ
駅構内
オープンデータから約3400個のin/outデータが 確認できるので， 非対象者の人数を1700人と概算した．

## Slide 17: 対象者の人数
鉄道利用者の内，学生の割合は全体の7％程度
上の式より，対象者の最大人数を200人と設定
(関東交通広告協議会，“交通広告調査レポート 2009，”鉄道利用者プロフィール，pp39)
ここでは余裕をもって， 最大で駅利用者全体の10％が学生(対象者)とする
1700人 + 対象者の最大人数
対象者の最大人数
≒ 10 (%)

## Slide 18: 対象者の動き
入口(改札)は11番センサで固定とした． 出口は，駅郊外に接するセンサから確率で選ぶようにした．
対象者移動ルートの設定．

## Slide 19: 対象者の動き
13番センサを通って流出する際の対象者移動ルート
対象者移動ルートの例．

## Slide 20: シミュレーション内容
時間毎（対象者200人）
  センサデータに時間毎の特徴を確認する
センサ毎（対象者200人）
  19個のセンサ毎の特徴を確認する
対象者人数毎（対象者0～200，10人ずつ変化）
  本サービスモデルの 「サービスには無関係なプライバシデータの流出比」 を評価する．
本研究では次の観点に基づくシミュレーションを行った．

## Slide 21: シミュレーション結果
7時から8時の時間帯は特に 駅利用者の人数が少ないといったことはない
NPD比：サービスには無関係なプライバシデータの流出比
時間毎

## Slide 22: シミュレーション結果
NPD比が100％のセンサがいくつかある． このセンサはサービスに無関係なセンサである．
しかし，対象者の動きが未知である以上，無視することは出来ない．
NPD比：サービスには無関係なプライバシデータの流出比

## Slide 23: シミュレーション結果
対象者人数が増えるに連れてNPD比が下がることがわかる．
NPD比：サービスには無関係なプライバシデータの流出比

## Slide 24
NPD比：サービスには無関係なプライバシデータの流出比

## Slide 25: 考察
本シミュレーション設定ではクラウドモデルのNPD流出比は，駅利用者における非対象者の割合と同様になった
対象者を映さないカメラのデータ収集をやめれば，NPD流出比は小さくなる
データ収集後に対象者か否かを識別する クラウドモデルでは不可能
NPD流出比：サービスには無関係なプライバシデータの流出比

## Slide 26: まとめ
実測値(オープンデータ)を用いて，クラウドモデルにおける無関係なプライバシデータ流出比について分析した．
クラウドモデルでの見守りサービスに 無関係なプライバシデータ流出比の削減は見込まれない．
今後はプライバシデータ流通制御に着目した アーキテクチャについて研究を進める

## Slide 27
ご清聴頂きありがとうございました

## Slide 28: 研究動機
人がマス上にいる時間やカメラが有効な範囲などで行列を生成する．
対象者と非対象者で行列の種類を分けている．
行列C
行列H
行列S
前研究

## Slide 29: 研究動機
前研究
不必要なプライバシデータの流通比
n:アプリ有効範囲を区切る正方形の横方向の数
m:アプリ有効範囲を区切る正方形の縦方向の数
C:カメラの有効範囲を示す行列
S:非対象者の滞在時間を示す行列
H:対象者の滞在時間を示す行列

## Slide 30: 補足
LPLCやってて…
in IPSJ

## Slide 31: サービスモデル
前研究で提案したモデルにあてはめるため，公開されている松江駅駅構内図をマス目で表現した

## Slide 32
out
in
in
out
in
6
7
8

## Slide 33
サービス
サービス
B
サービス
A
クローズなIoT
オープンなIoT
サービス
C
サービス専用の
IoT機器
サービス問わず相互利用できるIoT機器

## Slide 34: 補足

## Slide 35: 対象者の動き
センサ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
センサ番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
センサ通過のべ人数 | 94 | 14 | 68 | 452 | 514
センサ番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
センサ通過のべ人数 | 1181 | 277 | 811 | 0 | ×
センサ番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 総和
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415
登校時人流センサ毎の非対象者の総データ量(切り上げ)

## Slide 36: シミュレーション結果
センサ 番号 | NPD量 | 対象者 データ量 | NPD 流出比
1 | 52 | 0 | 100.00％
2 | 52 | 0 | 100.00％
3 | 420 | 0 | 100.00％
4 | 43 | 0 | 100.00％
5 | 491 | 0 | 100.00％
6 | 23832 | 5146 | 82.24%
7 | 3732 | 2573 | 59.19%
8 | 17328 | 0 | 100.00%
9 | 93567 | 7921 | 92.20%
10 | 101864 | 7992 | 92.73%
11 | 297792 | 34599 | 89.59%
12 | 61536 | 4388 | 93.34%
13 | 180524 | 19416 | 90.29%
14 | 0 | 0 | 0.00%
15 | - | - | - %
16 | 0 | 0 | 0.00%
17 | 51 | 0 | 100.00%
18 | 48 | 0 | 100.00%
19 | 0 | 0 | 0.00%
全センサの 合計 | 781332 | 82035 | 90.50％
100％以外 センサ合計 | 762847 | 82035 | 90.29％
削減した データ | 18485 | 0 | 0.21％

## Slide 37
このシミュレーションは実測値でなく，現実的なNPD流出比かはわからない