## Slide 1: 多地点カメラを用いた見守りサービスにおける 第三者のプライバシデータ流出比の定量評価
2019年1月17日
NWS研究会
国立高専機構 小山高専 田村崚
国立高専機構 小山高専 干川尚人
千葉大学 下馬場 朋禄
千葉大学 伊藤 智義

## Slide 2: 研究背景
Internet of Things の普及
様々な機器がインターネットに繋がる
サービスの開拓・高機能化
全世界で500億台に及ぶ

## Slide 3: 研究背景
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術

## Slide 4: 研究背景
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
一方で非サービス利用者の センシングが起こってしまう
広域センサネットワーク
IoTによる
＋

## Slide 5: 研究背景
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
一方で非サービス利用者の センシングが起こってしまう
広域センサネットワーク
IoTによる
これを定量評価し， サービス展開を円滑にする
前研究
＋

## Slide 6: 研究動機
人がマス上にいる時間やカメラが有効な範囲などで行列を生成する．
対象者と非対象者で行列の種類を分けている．
行列C
行列H
行列S
前研究

## Slide 7: 研究動機
前研究
不必要なプライバシデータの流通比
n:アプリ有効範囲を区切る正方形の横方向の数
m:アプリ有効範囲を区切る正方形の縦方向の数
C:カメラの有効範囲を示す行列
S:非対象者の滞在時間を示す行列
H:対象者の滞在時間を示す行列

## Slide 8: 研究動機
簡易シミュレーションから，数理モデルの評価をした
前研究
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比

## Slide 9: 研究動機
前研究
簡易シミュレーションから，数理モデルの評価をした
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比
ここで使ったシミュレーションの見守り非対象者の流入設定値は乱数で設定したため，現実のサービスに不要なプライバシデータの流出比の評価には至らず

## Slide 10: 研究動機
実測値(オープンデータ)を用いて，より現実に即したサービスに不要なプライバシデータの流出比について分析
前研究
簡易シミュレーションから，数理モデルの評価をした
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比
ここで使ったシミュレーションの見守り非対象者の流入設定値は乱数で設定したため，現実のサービスに不要なプライバシデータの流出比の評価には至らず
本研究の目的

## Slide 11: オープンデータ
G空間情報センターの公表している 松江駅構内人流センサデータ（西日本旅客鉄道株式会社）を使用
人流センサを用いており，19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている． センサデータは1分毎の更新．
https://www.geospatial.jp/ckan/organization/aigid-team

## Slide 12: サービス定義
実測値(オープンデータ)を活かした 広域トラッキングサービスの一例として
駅構内登校者見守りサービス
を提案，以下サービスを定義する

## Slide 13: サービスモデル
パブリックネット
画像処理， 見守り結果通知
松江駅構内
カメラ
2018年6月の平日，午前7時から8時
1秒更新
サービスモデル
センサ
サービス有効範囲
サービス稼働時間
クラウドモデル

## Slide 14: 非対象者定義
見守り対象者でない松江駅利用者を非対象者とする
ここではオープンデータを全て非対象者とし，対象者は別途用意する．

## Slide 15: 非対象者設定
実測値(オープンデータ)から非対象者の動きを作る
人流センサ群の情報から「非対象者の動き」を設定する．
オープンデータは人流センサを用いており，19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている．時刻は1分毎の更新である．
In/outの定義図
678のデータを 補足資料に用意
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 16: 非対象者設定
このようにカメラを設置し， 人流センサデータをプライバシデータへ変換した．
15m
15m

## Slide 17: 対象者設定
センサ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
センサ番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
センサ通過のべ人数 | 94 | 14 | 68 | 452 | 514
センサ番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
センサ通過のべ人数 | 1181 | 277 | 811 | 0 | ×
センサ番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 総和
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415
登校時人流センサ毎の非対象者の総データ量(切り上げ)

## Slide 18: 対象者設定
ある人物が駅を通過するには二つのセンサを通る
駅を通過
inデータ
outデータ
駅構内
前述の表から，非対象者の人数を1700人と概算
鉄道利用者に占める学生の割合は全体の7％程度 (関東交通広告協議会，“交通広告調査レポート 2009，”鉄道利用者プロフィール，pp39)
対象者の最大人数を200人(10%程度)と設定

## Slide 19: 対象者設定
センサ毎の非対象者の割合から，対象者の使用する出口を設定
入口(改札)は11番センサで固定

## Slide 20: 対象者設定
例：13番センサを通って流出する際の対象者移動ルート

## Slide 21: シミュレーション内容
時間毎（対象者200人）
  7時から8時のセンサデータは他の時間と比べ 異常ではないか
センサ毎（対象者200人）
  19個のセンサ毎に特徴は見られないか
対象者人数毎（対象者0～200，10人ずつ変化）
  本サービスモデルの 「サービスには不要なプライバシデータの流出比」 の評価

## Slide 22: シミュレーション結果
早朝，深夜の時に大きく「サービスには不要なプライバシデータの流出比」が下がるが，登校者見守りサービスとしては考えにくい
7時から8時のサービスは特別に 非対象者の人数が多い/少ないといったことはない
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 23: シミュレーション結果
NPD比が100％のセンサがいくつかある． このセンサはサービスに不要なセンサである．
もし取り除ければNPD比，量ともによくなる
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 24: シミュレーション結果
センサ 番号 | NPD量 | 対象者 データ量 | NPD 流出比
1 | 52 | 0 | 100.00％
2 | 52 | 0 | 100.00％
3 | 420 | 0 | 100.00％
4 | 43 | 0 | 100.00％
5 | 491 | 0 | 100.00％
6 | 23832 | 5146 | 82.24%
7 | 3732 | 2573 | 59.19%
8 | 17328 | 0 | 100.00%
9 | 93567 | 7921 | 92.20%
10 | 101864 | 7992 | 92.73%
11 | 297792 | 34599 | 89.59%
12 | 61536 | 4388 | 93.34%
13 | 180524 | 19416 | 90.29%
14 | 0 | 0 | 0.00%
15 | - | - | - %
16 | 0 | 0 | 0.00%
17 | 51 | 0 | 100.00%
18 | 48 | 0 | 100.00%
19 | 0 | 0 | 0.00%
全センサの 合計 | 781332 | 82035 | 90.50％
100％以外 センサ合計 | 762847 | 82035 | 90.29％
削減した データ | 18485 | 0 | 0.21％

## Slide 25: シミュレーション結果
一見線形に変化しているように見える
今回対象者人数の最大値は全体の10％と設定したが，その時のNPD比は90％程．
NPD比は全体のうち，非対象者の割合と一致すると予想
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 26: シミュレーション結果
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比
人数割合も載せる？？

## Slide 27: 考察
クラウドモデルでのNPD流出比は，駅利用者における非対象者の割合と同様になる
対象者を映さないカメラのデータ収集をやめれば，NPD流出比は小さくなる
データ収集後に対象者か否かを識別する クラウドモデルでは不可能
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 28: まとめ
実測値(オープンデータ)を用いて，クラウドモデルにおける不要なプライバシデータ流出比について分析
クラウドモデルでの見守りサービスでは プライバシ問題の解決は見込まれない
今後はプライバシ保護に着目した アーキテクチャについて研究を進める

## Slide 29
ご清聴頂きありがとうございました

## Slide 30: 補足
LPLCやってて…
in IPSJ

## Slide 31: シミュレータの設計
サービスモデル
サービス有効範囲
駅郊外
午前7時から午前8時
平日のみ
1秒更新

## Slide 32: サービスモデル
前研究で提案したモデルにあてはめるため，公開されている松江駅駅構内図をマス目で表現した

## Slide 33: 補足