## Slide 1: 多地点カメラを用いた見守りサービスにおける 第三者のプライバシデータ流出比の定量評価
2019年1月17日
NWS研究会
国立高専機構 小山高専 田村崚
国立高専機構 小山高専 干川尚人
千葉大学 下馬場 朋禄
千葉大学 伊藤 智義

## Slide 2: 研究背景
Internet of Things の普及
様々な機器がインターネットに繋がる
サービスの開拓・高機能化
全世界で500億台に及ぶ
インターネット
例：amazon echo

## Slide 3: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能

## Slide 4: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
デメリット
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる

## Slide 5: 研究背景
広域センサネットワーク
IoTによる
＋
高度な画像処理技術
これを定量評価し， サービス展開を円滑にする
前研究
屋外に及ぶ高精度な 情報処理サービスの展開
例：地域内見守り
線路保全
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
デメリット
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる

## Slide 6: 研究動機
簡易シミュレーションから サービスに不要なプライバシデータを算出した．
前研究
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比

## Slide 7: 研究動機
前研究
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比
簡易シミュレーションから サービスに不要なプライバシデータを算出した．
このシミュレーションは実測値でなく， 現実的なサービスに不要なプライバシデータの流出比 はわからない

## Slide 8: 研究動機
前研究
IPD流出比：サービスに不要なプライバシデータの流通比
このシミュレーションは実測値でなく， 現実的なサービスに不要なプライバシデータの流出比 はわからない
簡易シミュレーションから サービスに不要なプライバシデータを算出した．
実測値(オープンデータ)を用いて，より現実に即した サービスに不要なプライバシデータの流出比について分析
本研究の目的

## Slide 9: 実測値(オープンデータの活用)
オープンデータは人流センサを用いており， 19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている． センサデータは1分毎の更新．
G空間情報センターの公表している 松江駅構内人流センサデータ（西日本旅客鉄道株式会社）
を使用
https://www.geospatial.jp/ckan/organization/aigid-team
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 10: サービス定義
実測値(オープンデータ)を活かした 広域トラッキングサービスの一例として
駅構内登校者見守りサービス
をユースケースとして研究を行った．
以下サービス定義をする．

## Slide 11: ユースケース
パブリックネット
画像処理， 見守り結果通知
松江駅構内
カメラ
2018年6月の平日，午前7時から8時
1秒更新
サービスモデル
センサ
サービス有効範囲
サービス稼働時間
クラウドモデル

## Slide 12: 非対象者定義
見守り対象者でない松江駅利用者を非対象者とする
ここではオープンデータを全て非対象者とし， 対象者は別途用意する．
非対象者のデータがサービスに不要なプライバシデータである．
収集される全データと非対象者のデータの比をNPD流出比とする．
NPD流出比が小さいほどプライバシ保護に優れている．
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ

## Slide 13: 非対象者設定
実測値(オープンデータ)から非対象者の動きを作る
人流センサ群の情報から「非対象者の動き」を設定する．
オープンデータは人流センサを用いており，19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている．時刻は1分毎の更新である．
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 14: 非対象者設定
人流センサ
inデータ
outデータ
カメラ有効範囲
カメラ有効範囲
このようにカメラを設置し， 人流センサデータをプライバシデータへ変換．
15m
15m

## Slide 15: 対象者設定
センサ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
センサ番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
センサ通過のべ人数 | 94 | 14 | 68 | 452 | 514
センサ番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
センサ通過のべ人数 | 1181 | 277 | 811 | 0 | ×
センサ番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 総和
センサ通過のべ人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415
登校時人流センサ毎の非対象者の総データ量(切り上げ)

## Slide 16: 対象者設定
ある人物が駅を通過するには二つのセンサを通る．
駅を通過
inデータ
outデータ
駅構内
前述の表から約3400個のin/outデータが確認できるので， 非対象者の人数を1700人と概算

## Slide 17: 対象者設定
鉄道利用者の内，学生の割合は全体の7％程度
上の式より，対象者の最大人数を200人と設定
(関東交通広告協議会，“交通広告調査レポート 2009，”鉄道利用者プロフィール，pp39)
ここでは余裕をもって， 最大で全体の10％が学生(対象者)とする
1700人 + 対象者の最大人数
対象者の最大人数
≒ 10 (%)

## Slide 18: 対象者設定
入口(改札)は11番センサで固定とした． 出口は，駅郊外に接するセンサから確率で選ぶようにした．
対象者移動ルートの設定．

## Slide 19: 対象者設定
13番センサを通って流出する際の対象者移動ルート
対象者移動ルートの例．

## Slide 20: シミュレーション内容
時間毎（対象者200人）
  7時から8時のセンサデータは他の時間と比べ 異常ではないか
センサ毎（対象者200人）
  19個のセンサ毎に特徴は見られないか
対象者人数毎（対象者0～200，10人ずつ変化）
  本サービスモデルの 「サービスには不要なプライバシデータの流出比」 の評価

## Slide 21: シミュレーション結果
早朝，深夜の時に大きく「サービスには不要なプライバシデータの流出比」が下がるが，登校者見守りサービスとしては考えにくい
7時から8時のサービスは特別に 非対象者の人数が多い/少ないといったことはない
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 22: シミュレーション結果
NPD比が100％のセンサがいくつかある． このセンサはサービスに不要なセンサである．
もし取り除ければNPD比，量ともによくなる
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 23: シミュレーション結果
センサ 番号 | NPD量 | 対象者 データ量 | NPD 流出比
1 | 52 | 0 | 100.00％
2 | 52 | 0 | 100.00％
3 | 420 | 0 | 100.00％
4 | 43 | 0 | 100.00％
5 | 491 | 0 | 100.00％
6 | 23832 | 5146 | 82.24%
7 | 3732 | 2573 | 59.19%
8 | 17328 | 0 | 100.00%
9 | 93567 | 7921 | 92.20%
10 | 101864 | 7992 | 92.73%
11 | 297792 | 34599 | 89.59%
12 | 61536 | 4388 | 93.34%
13 | 180524 | 19416 | 90.29%
14 | 0 | 0 | 0.00%
15 | - | - | - %
16 | 0 | 0 | 0.00%
17 | 51 | 0 | 100.00%
18 | 48 | 0 | 100.00%
19 | 0 | 0 | 0.00%
全センサの 合計 | 781332 | 82035 | 90.50％
100％以外 センサ合計 | 762847 | 82035 | 90.29％
削減した データ | 18485 | 0 | 0.21％

## Slide 24: シミュレーション結果
一見線形に変化しているように見える
今回対象者人数の最大値は全体の10％と設定したが，その時のNPD比は90％程．
NPD比は全体のうち，非対象者の割合と一致すると予想
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 25: シミュレーション結果
NPD比：サービスには不要なプライバシデータの流出比
人数割合も載せる？？

## Slide 27: 考察
クラウドモデルでのNPD流出比は，駅利用者における非対象者の割合と同様になる
対象者を映さないカメラのデータ収集をやめれば，NPD流出比は小さくなる
データ収集後に対象者か否かを識別する クラウドモデルでは不可能
NPD流出比：サービスには不要なプライバシデータの流出比

## Slide 28: まとめ
実測値(オープンデータ)を用いて，クラウドモデルにおける不要なプライバシデータ流出比について分析
クラウドモデルでの見守りサービスに 不要なプライバシデータ流出比の削減は見込まれない
今後はプライバシデータ流通制御に着目した アーキテクチャについて研究を進める

## Slide 29
ご清聴頂きありがとうございました

## Slide 30: 研究動機
人がマス上にいる時間やカメラが有効な範囲などで行列を生成する．
対象者と非対象者で行列の種類を分けている．
行列C
行列H
行列S
前研究

## Slide 31: 研究動機
前研究
不必要なプライバシデータの流通比
n:アプリ有効範囲を区切る正方形の横方向の数
m:アプリ有効範囲を区切る正方形の縦方向の数
C:カメラの有効範囲を示す行列
S:非対象者の滞在時間を示す行列
H:対象者の滞在時間を示す行列

## Slide 32: 補足
LPLCやってて…
in IPSJ

## Slide 33: サービスモデル
前研究で提案したモデルにあてはめるため，公開されている松江駅駅構内図をマス目で表現した

## Slide 34
out
in
in
out
in
6
7
8

## Slide 35
サービス
サービス
B
サービス
A
クローズなIoT
オープンなIoT
サービス
C
サービス専用の
IoT機器
サービス問わず相互利用できるIoT機器

## Slide 36: 補足

## Slide 37
このシミュレーションは実測値でなく，現実的なNPD流出比かはわからない